## Slide 1: LNG üzemű kamion füstgázának hasznosítása ORC-rendszerrel
Tóth Délia
Wrabel Balázs

## Slide 2: Mi is az az ORC-körfolyamat?
Szerves munkaközeget alkalmazó Rankine-ciklus:
lehetővé teszi a kis hőmérsékletű hőforrások használatát
A munkaközegeket 3 csoportba sorolhatjuk
nedves
izentrópikus
száraz

## Slide 3: A kamion ORC-rendszere
Hidegoldal: LNG
-160 °C körüli hőmérséklet
0,005 kg/s tömegáram
2 kW körüli elvonható hő
Melegoldal: FÜSTGÁZ
350-800°C közötti hőmérséklet
0,103 kg/s tömegáram
25-85 kW elméletileg bevezethető hő

## Slide 4: Lehetséges munkaközegek
toluol
1-butanol
benzol
ciklohexán
hexafluorobenzol
r245fa
r114
n-pentán
n-hexán
n-heptán
izopentán
Egészségkárosító hatások
Tűzveszélyesség
GWP, ODP
Szempontok:
Notes: Toluol: (ENSZ szerinti 3. veszélyosztály) Fokozottan tűzveszélyes. Közvetlen belélegezve mérgező. A szaga a benzoléhoz hasonló. Bizonyos műanyagokat old, tároláskor fontos szempont. Erősen párolog.
1-butanol: (ENSZ szerinti 3. veszélyosztály) Tűzveszélyes, lobbanáspontja 35 °C körüli. Kevésbé mérgező. Kellemetlen szagú.
Benzol: Igen gyúlékony és erősen mérgező. Jellegzetes, kellemetlen szagú folyadék.
Ciklohexán: Kellemetlen, benzinhez hasonló szagú folyadék. Mérgező és tűzveszélyes.
Hexafluorobenzol: Az egészségre káros.
R245fa:
R114: (ENSZ szerinti 2.2. veszélyosztály) Nem gyúlékony, nem mérgező, szaga a kloroformra emlékeztet. Ózonlebontó anyag, ebből fakadóan tiltott.
N-pentán: (ENSZ szerinti 3. veszélyosztály) Jellegzetes szagú. Rendkívül tűzveszélyes. Mérgező.
N-hexán: (ENSZ szerinti 3. veszélyosztály) Fokozottan tűzveszélyes. Kevésbé mérgező (bőrirritációt okoz)
N-heptán: Könnyen éghető.
Izopentán: Nagyon illékony. Erősen gyúlékony, lobbanáspontja -51 °C. Nem mérgező.

## Slide 5
 | belső hőcserélővel |  | belső hőcserélő nélkül | 
 | hatásfok | tengelyteljesítmény | hatásfok | tengelyteljesítmény
toloul | 41% | 1,2337 | 25% | 0,629
1-butanol | 32% | 0,9015 | 30% | 0,8059
benzol | 37% | 1,1053 | 33% | 0,9445
ciklohexán | 23% | 0,5593 | 41% | 1,1677
hexafluorobenzol | 18% | 0,4108 | 39% | 1,04
r245fa | 17% | 0,3825 | 25% | 0,6196
r114 | 18% | 0,4288 | 27% | 0,637
n-pentán | 30% | 0,8275 | 37% | 0,9075
n-hexán | 35% | 1,0466 | 45% | 1,1606
n-heptán | 42% | 1,3746 | 52% | 1,4295
izopentán | 29% | 0,8036 | 36% | 0,883

## Slide 6: A választott munkaközeg T-s diagramjai
Chart: n-Heptán BH nélkül
 | 236.0918 | 25
 | -64.2876 | -64.2876
 | -64.2876 | 25
 | 236.0918 | 236.0918
Chart: n-Heptán BH-val
 | 260.246 | 30.1123
 | -64.2876 | -64.2876
 | -64.2876 | 30.1123
 | 260.246 | 260.246

## Slide 7: Mire használhatjuk a megtermelt energiát?
Klíma
Olajszivattyú
Légkompresszor
Hűtőkocsi
Mikrohullámú sütő

## Slide 8: Köszönjük a figyelmet!