## Slide 1: Üzemanyagcellák
Bondor Márk

## Slide 2: Történelem
Sir William Robert Grove (1838)
Vizet elektrolizált és miután kikapcsolta az áramot ellenkező irányú áram kezdett folyni.
Egyik elektródánál hidrogén oxidálódik, a másiknál oxigén redukálódik.
Körülbelül 100 évig nem sok előrelépés.
Francis Thomas Bacon (1930) kutatásai eredményezik az első alkálikus tüzelőanyag cellát, amit az Apollo űrhajón használtak.
‘60-as évekre az alapvető tüzelőanyag cella típusok készen álltak.

## Slide 3: Hogyan működik
Vegyi reakciókkal közvetlenül áramot állít elő.
Elektrolit jelenlétében reakcióba lép az üzemanyag és az oxidáns.
Lényegében olyan mint egy elem.
Addig működik amíg van üzemanyaga.
Több üzemanyag és oxidáns kombináció lehetséges.

## Slide 4: Felépítés és folyamat
Anód
  Oxidáció (+ ion és e-)
Elektrolit
  Átengedi az ionokat de az e- nem
Katód
  Ionok és e- egyesülnek és reakcióba lépnek az oxidánssal és víz vagy CO2 keletkezik

## Slide 5: Folyamat

## Slide 6: Tulajdonságok
Elektrolit: meghatározza a cella fajtáját
Üzemanyag: általában hidrogén
Anód katalizátor: általában finom platina por
Katód katalizátor: általában nikkel
Egy cella 0,6-0,7 voltot termel
Sorosan vagy párhuzamosan egybeköthetők nagyobb feszültség vagy áramerősség előállítására

## Slide 7: Üzemanyag cella típusok
Típus | Elektrolit | Hőmérséklet | Hatásfok | Üzemanyag | Felhasználás
AFC – Alkáli elektrolitos cella | 30%-os kálium-hidroxid oldat | 80 °C alatt | 60-70 % | Tiszta H2 O2 | -Járműipar -Hadipar
PEMFC – Protoncsere membrános | Protonáteresztő membrán | 70-220 °C | 50-70 % | Tiszta H2 O2 Levegő | -Blokkfűtő erőmű -Járműipar -Hadipar
DMFC – Direkt metanol membrános | Protonáteresztő membrán | 80-130 °C | 20-30 % | Metanol O2 Levegő | -Hordozható elektronika
PAFC – Foszforsavas cella | Tömény folyékony foszforsav | 150-220 °C | 50-60 % | Tiszta H2 O2 Levegő | -Blokkfűtő erőmű -Áramforrás
MCFC – Olvadt karbonátos cella | Olvadt lítium-, nátrium-, és kálium-karbonát | 600 °C felett | 50-60 % | H2 Földgáz Széngáz Biogáz Levegő O2 | -Gőzturbinás kétlépcsős blokkfűtő erőmű -Áramforrás
SOFC – Szilárd oxidos cella | Szilárd cirkónium-oxid | 600-1100 °C | 60-65 % |  | 
Notes: Közönséges hőmérsékleten (autó) és nagy hőmérsékleten (erőmű) működőek.

## Slide 8: Alkáli elektromos cellák (AFC)
Egyik leginkább kidolgozott technológia.
NASA Apollo és Space shuttle program.
Az alkáli elektrolitos cellák esetében a töltéshordozó részecske a hidroxil ion (OH-), amely a katódtól az anód felé halad, ahol reakcióba lép a hidrogénnel, amiből víz és elektron keletkezik.
Reakciók:
  Anódon: 2H2 + 4OH- => 4H2O + 4e-
  Katódon: O2 + 2H2O + 4e- => 4OH-
  A teljes reakció: 2H2 + O2 => 2H2O
Notes: NASA fedélzeti eszközök és ívóvíz.

## Slide 9: Alkáli elektromos cellák (AFC)
Előnyei:
  Az egyik legnagyobb elektromos hatásfokú cella
  Nagyon olcsó az előállítása, mivel sokféle elektrolittal képes működni
  Viszonylag alacsony a működési hőmérséklete
  Gyors indulás
Hátrányai:
  Nagyon érzékeny a szén-dioxidra, szén-monoxidra és metánra, mivel ezek reakcióba léphetnek az elektrolittal, ezáltal csökkentve az üzemanyagcella hatékonyságát. A külvilágtól elzárt környezetben érzi igazán jól magát, ahol nem fenyegetik az említett gázok.
  Működéséhez tiszta hidrogénre és oxigénre van szükség.
Felhasználási terület:
  Tengeralattjárók
  Hajók
  Hadiipar

## Slide 10: Direkt metanol membrános cella (DMFC)
A reakció valamilyen folyékony szerves üzemanyag híg vizes oldatának (leggyakrabban néhány százalékos metil-alkohol oldat) oxigénnel (vagy gyakrabban levegővel) történő közvetlen katalitikus oxidációján alapul. Ez a reakció elektromos áramot, szén-dioxidot, vizet és hőt termel.
Kutatások a DEFC kifejlesztésére.
Reakciók:
  Anódon: CH3OH + H2O => CO2 + 6H+ + 6e-
  Katódon: 3/2O2 + 6H+ + 6e- => 3 H2O
  A teljes reakció: CH3OH + 3/2O2 => CO2 + 2H2O

## Slide 11: Direkt metanol membrános cella (DMFC)
Előnyei:
  A metanolt könnyebb szállítani és tárolni, mint a hidrogént
  Nincs szükség üzemanyag-reformerre
  Kis helyigényű
Hátrányai:
  Habár a metanol energiasűrűsége nagy, az alacsony működési hőmérséklet miatt kicsi az elektromos hatásfoka és az áramsűrűsége
  Alacsony működési hőmérséklete miatt több katalizátort igényel a működéséhez
  A metanol mérgező és gyúlékony
Felhasználási területek:
  Mobiltelefonok
  Laptopok
  Egyéb hordozható eszközök

## Slide 12: Olvadt karbonátos cella (MCFC)
Magas üzemi hőmérsékletű cella – közvetlenül földgázzal működtethető.
Elektrolitként olvadt karbonát-sókat tartalmaznak, általában két karbonát keverékéből. A magas üzemi hőmérséklet ahhoz szükséges, hogy az elektrolit megolvadjon és megfelelő ionáteresztő képességet érjen el.
Reakciók:
  Anódon: CO32- + H2 => H2O + CO2 + 2e-
  Katódon: CO2 + ½O2 + 2e- => CO32-
  A teljes reakció: H2 + ½O2 + CO2 (katód) => H2O + CO2 (anód)

## Slide 13: Olvadt karbonátos cella (MCFC)
Előnyei:
  A magas működési hőmérséklet miatt nincs szükség üzemanyag-reformerre
  A magas működési hőmérséklet hatékony hőhasznosításra ad lehetőséget
  Olcsó alapanyagok
Hátrányai:
  Érzékeny a korrózióra
  Lassú indulás
  Körülményes a szén-dioxid áramlásának szabályozása
Felhasználási területek:
  Erőművek
  Ipari felhasználás

## Slide 14: Foszforsavas cellák (PAFC)
Ezek kerültek elsőként kereskedelmi forgalomba (70-es évek).
A foszforsav ionos vezetése rossz alacsony hőmérsékletek mellett, ezért a működési hőmérsékletük elég magas, gyakran a 200°C-t is meghaladja.
Reakciók:
  Anódon: 2H2 => 4H+ + 4e-
  Katódon: O2 + 4H+ + 4e- => 2H2O
  A teljes reakció: 2H2 + O2 => 2H2O

## Slide 15: Foszforsavas cellák (PAFC)
Előnyei:
  A magas működési hőmérséklet hatékony hőhasznosításra ad lehetőséget
  Érzéketlen a szén-dioxidra és a szén-monoxidra
  Hosszú élettartam (a foszforsav illékonysága nagyon alacsony)
  Stabilitás
  Egyszerű felépítés
Hátrányai:
  Nagy méret
  Platina katalizátor szükséges
  Nehezen indítható (a foszforsav 40°C alatt szilárd)
Felhasználási területek:
  Épületek energiaellátása
  Erőművek
  Hadiipar

## Slide 16: Protoncsere-membrános cella (PEMFC)
Ez lehet a egalkalmasabb arra a feladatra, hogy átvegye a mostani diesel és benzinmotorok szerepét a közlekedésben.
NASA Gemini program.
A többi típusú üzemanyagcellával összehasonlítva sokkal jobb energiasűrűségi paraméterekkel rendelkezik.
Reakciók:
  Anódon: 2H2 => 4H+ + 4e-
  Katódon: O2 + 4H+ + 4e- => 2H2O
  A teljes reakció: 2H2 + O2 => 2H2O

## Slide 17: Protoncsere-membrános cella (PEMFC)
Előnyei:
  Hatékony
  Olcsó az előállítása a szilárd elektrolit miatt
  A szilárd elektrolit miatt nem érzékeny a gravitációra
  Gyors indulás
  Hosszú élettartam
Hátrányai:
  Körülményes szabályozás (az elektrolitot nedvesíteni kell)
  Az alacsony működési hőmérséklet miatt kicsi a hőhasznosítás hatásfoka
Felhasználási területek:
  Járműipar
  Hadiipar
  Hordozható áramforrások
  Erőművek

## Slide 18: Szilárd oxidos cella (SOFC)
Jelenleg a legmagasabb üzemi hőmérsékletű cellák.
Az elektrolit olyan vékony kerámia (szilárd oxid) réteg, amely képes arra, hogy magas hőmérsékleten vezesse az oxigén ionokat.
Két fajtája van a csöves és a paneles szerkezetű.
Reakciók:
  Anódon: 2H2 + 2 O2- => 2H2O + 4e-
  Katódon: O2 + 4e- => 2O2-
  A teljes reakció: 2H2 + O2 => 2H2O

## Slide 19: Szilárd oxidos cella (SOFC)
Előnyei:
  Magas elektromos hatásfok
  Gőzturbinával akár 70% fölé is növelhető a hatásfok
  A magas hőmérsékletnek köszönhetően nem érzékeny az üzemanyag minőségére
Hátrányai:
  Lassú indulás
  Lassú reagálás az áramigények megváltozására
  Az extrém hőmérsékletek miatt drága alapanyagok
Felhasználási területek:
  Erőművek
  Ipari felhasználás

## Slide 20: Az üzemanyag cellák előnyei
Alacsony vagy nulla (hidrogénes) emisszió és halk működés.
Még ha a hidrogént kőolajból is állítjuk elő, akkor is a felére csökkenne a CO2 kibocsájtás.

## Slide 21: Az üzemanyag cellák előnyei
Jó hatásfok
  Kőolaj alapú üzemanyag cellás erőműveknél 40-50%
  Hidrogén alapú rendszereknél 50% feletti.
  Turbinával kombinálva 60% feletti elektromos hatásfok.
  Ha a termelt hőt is felhasználjuk akkor az összhatásfok 85% feletti is lehet.
  Háromszor jobb hatásfok a belsőégésű motoroknál.

## Slide 22: Az üzemanyag cellák előnyei
Megbízhatóság
  Nincs mozgó alkatrész és égés ezért 99.9999% megbízhatóság (6 év alatt 1 perc meghibásodás)
Flexibilitás
  A működéshez hidrogén szükséges, ami sokféle alapanyagból jöhet (kőolaj, földgáz, szén, metanol, ammónia, metán, stb.)
Biztonság
  Energia előállítható hazai erőforrásokból és a rendszerek nem függnek villamos hálózattól.
Sokoldalúság
  A cellák összeköthetők és kis teljesítménytől egészen nagy erőművi teljesítményig növelhetők.
  Tartósak és ellenállnak a környezeti hatásoknak.
Könnyűek és tovább bírják
  Nagyobb teljesítmény sűrűség, 10-szer hosszabb időtartam, és költséghatékonyabbak.

## Slide 23: Az üzemanyag cellák hátrányai
Jelenleg az üzemanyagcella ára 1 nagyságrenddel drágább mint a belső égésű motoroké.
A katalizátorhoz szükséges platina mennyisége korlátozott.
Teljesítménysűrűsége alacsonyabb, mint a robbanómotoré.
A hidrogén tárolása és logisztikája jelenleg nincs megoldva.

## Slide 24: Felhasználási terület
Elektromos áram szolgáltatás hordozható készülékektől egészen erőművekig.
Hasznosak lehetnek elszigetelt elektromos berendezések működtetésére.
Kogenerációs erőművek (hő és villamos energia egy berendezésben) épületeknél és házaknál.
Közlekedés (autó, busz, motor, teherautó, vonat, repülő, hajó, stb.)
Hordozható elektronika.

## Slide 25: Felhasználási terület

## Slide 26: Felhasznált irodalom
www.fuelcell.hu
www.fuelcellells.org
http://www.biner.hu/hidrogen_felhasznalas.html